## Slide 1
PROJECT :
BETREFT :
GETEKEND :
F.Silano
DATUM :
TEK. NR :
FILE :
.
Cisco-lab.
Practicum lab. OSPF_2
DCN : OSPF+vlsm (single area) Link: speed: 10/100Mb
Opdracht: OSPF
Extra gegevens:
Gegeven uitgangspositie: 172.20.144.0 / 21
pc1
.hb
.hb
.lb
.lb
.hb
5e
1e
.hb
.hb
.hb
.hb-1
.hb
.hb
.hb
.lb
.lb
.lb
Europa
DHCP
IP via DHCP
http
Local-DNS (Windows server).
.hb-1
a) Geef aan elke router de naam, zoals deze op de tekening staat en bereken alle IP-adressen.
b) Geef aan elke interface van de router het juiste IP-adres en de juiste bandbreedte.
Maak voor elke router een tabel ( zie voorbeeld) met ip-adressen en bandbreedte (speed).
c) Configureer router Alfa óók als DHCP-server.
d) PC1 krijgt een IP-adres van de DHCP-server_Alfa.
e) Maak een ‘local website’ op de http-server ! f) In de DHCP-servers moet het Local-DNS ip-adres worden opgegeven ! g) In de Local-DNS moet een A-record en 2x een CNAME van de ‘local website’ komen te staan. h) Haal de website op….op naam ! i) Stuur een constante ping van PC1 naar de http-server en test de verbindingen !
pc2
Gegeven uitgangspositie: 172.20.80.0 / 20
Alfa
Bravo
Charlie
Delta
2e
3e
6e
4e
2e
3e
1e
area 0
- zone: eur
- A-record* - CName* - CName (andere zone)
Let op: VLSM
j) Wat is het Router ID van router Alfa, Bravo, Charlie en Delta ?
k) Tussen Alfa en Bravo, welke router is de DR en BDR ?
l) Tussen Alfa en Charlie, welke router is de DR en BDR ? m) Tussen Alfa en Delta, welke router is de DR en BDR ? n) Zorg ervoor dat Router Charlie de DR is voor alle routers ?
o) Laat van alle routers de buren (neighbors) zien ! p) Laat van alle routers de topology-tabel zien !
q) Laat van alle routers de route-tabel zien !
.lb
= 100MB
= 10MB
= 100MB
Interface commando’s :
- router(config)# int fa0/5
- router(config-if)# speed 10
- router(config-if)# duplex full
Interface:
fa0/1
fa0/5
fa0/2
fa0/4
speed:
100
10
100
10
ip add:
172.20.95.254 / 20
172.20.176.1 / 21
172.20.152.1 / 21
172.20.168.1 / 21
Tabel Alfa (voorbeeld):
Laat de routes controleren !

## Slide 2
PROJECT :
BETREFT :
GETEKEND :
F.Silano
DATUM :
TEK. NR :
FILE :
.
Cisco-lab.
Practicum lab. periode_2
Extra gegevens: voorbeelden
= Catalyst 3550 (lab) of Catalyst 3560 (pkt)
Interfaces: fa0/1 t/m fa0/12
instellen als router-interfaces d.m.v.:
commando: (config)# ip routing
commando: (config)# int fa0/1
commando: (config-if)# no switchport
commando: (config-if)# ip address ……..
- Maak van een switch een naar Router:
‘DHCP-server’:
Router instellen als DHCP-server.:
commando: (config)# ip dhcp excluded-address x.x.x.x
commando: (config )# ip dhcp pool ‘naam’
commando: (dhcp-config)# network netid + subm.
commando: (dhcp-config)# default-router x.x.x.x commando: (dhcp-config)# dns-server x.y.y.y
- DHCP-server configuratie:
Windows 2008 server: Administrative tools –DNS: DNS - SERVER-’continent’
Forward Lookup Zones: New Zone: -Primary zone-Zone name: eur
+eur: New Domain...Type the new DNS domain name: dcnlab +dcnlab: New Host (A or AAAA) Name: [ blank ] - IP address: (http-server) +dcnlab: New Alias (CNAME) …Alias name: www +eur: New Alias (CNAME) - Alias name: rip.testlab - FQDN for target host-dcnlab.eur
- DNS-server configuratie:
!
ip nat inside source list 1 interface fa0/1 overload
Laat alle inside hosts-adressen toe tot het internet via het gedeelde interface fa0/1 .
!
access-list 1 permit any
Voorbeeld hostname Amsterdam
!
PAT
- NAT/PAT/PF configuratie:
PortForwarding
!
ip nat inside source static tcp 192.168.100.253 80 6.1.6.21 80 of interface fa0/1 80
Alle inkomende verzoeken vanuit het internet via 6.1.6.21 80 of interface fa0/1 80
worden doorgestuurd (forwarded) naar ip adres 192.168.100.253 met port 80
● default route: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop
OSPF commando’s : ‘voorbeeld’ router Alfa:
commando: (config)# router ospf xxx
commando: (config-router)# network 172.20.95.254 0.0.15.255 area 0 (1e subnet)
commando: (config-router)# network 172.20.176.1 0.0.7.255 area 0 (5e subnet)
commando: (config-router)# network 172.20.152.1 0.0.7.255 area 0 (1e subnet)
commando: (config-router)# network 172.20.168.1 0.0.7.255 area 0 (4e subnet)
OSPF commando’s :
- router# show ip ospf
- router# show ip ospf interface xx
- router# show ip ospf neighbor detail
- router# show ip ospf database
- router# sh ip route
- OSPF configuratie:
Interface:
fa0/1
fa0/5
fa0/2
fa0/4
speed:
100
10
100
10
ip add:
172.20.95.254 / 20
172.20.176.1 / 21
172.20.152.1 / 21
172.20.168.1 / 21
Tabel Alfa (voorbeeld):